Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1. Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni reklamy na potrzeby projektu ,,Moja pasja – mój zawód”

| Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent, Nazwa, Model lub typ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| ploter tnący | Ploter tnący wraz z ostrzem do cięcia, narzędziem do tłoczenia, z maksymalną platformą w formacie A4 i oprogramowaniem. - Siła nacisku: do 210 gf - Max obszar roboczy: 210 mm x 297 mm - Ilość uchwytów na akcesoria: 2 - Łączność z komputerem: USB - Język obsługi: j.polski Akcesoria w zestawie: platforma A5, platforma A4, ostrze standardowe, ostrze do głębokiego cięcia 2mm, narzędzie do tłoczenia, mata do cięcia, mata do tłoczenia. | 1 |  |
| statyw fotograficzny 150 cm | Wysokość maksymalna: 150 cm, Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 129 cm, Wysokość minimalna: 40 cm, Długość po złożeniu: 40 cm, Liczba sekcji: 4, Materiał: aluminium, Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint męski, Maksymalny udźwig: 4 kg, | 1 |  |
| statyw fotograficzny z 3-kierunkową głowicą | Q90 - mechanizm łatwego i szybkiego obracania kolumny do pozycji poziomej, bez konieczności zdejmowania aparatu czy głowicy, ukryty w górnej części statywu. Twist lock, Gniazdo Easy Link - zwiększa możliwości statywu. Czterostopniowa blokadą rozstawu nóg w zestawie z 3-kierunkową głowicą wykonaną z niezwykle trwałego i lekkiego tworzywa | 1 |  |
| Bezlusterkowy aparat cyfrowy | Przetwornik obrazu Rozmiar matrycy micro 4/3 Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów]17.2 Rozdzielczość efektywna 16.1 Rodzaj matrycy Live MOS Procesor obrazu TruePic VII Obiektyw Ogniskowa obiektywu [mm] 14 - 150 Jasność obiektywu F/4.0 - 5.6 Obiektyw w zestawie Tak Techniczne Rodzaj wizjera Elektroniczny Ruchomy ekran LCD Tak Wielkość ekranu LCD [cal] 3 Wizjer Tak Zdjęcia seryjne Do 8,6 kl./s Bluetooth Nie NFC Tak Rodzaj stabilizacji obrazu 5-osiowy Stabilizacja obrazu Tak WiFi Tak Złącze HDMI MicroHDMI Złącze USB Tak Zapis danych Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 3840 x 2160 Obsługiwane karty pamięci Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, Karta pamięci SDXC Format zdjęć JPEG, RAW, RAW + JPEG Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia 4608 × 3456 Nagrywanie filmów MOV Parametry Dominujący kolor Czarny Wyposażenie Kabel USB, Ładowarka, Akumulator, Lampa błyskowa, Pasek, Pokrywa na obiektyw, Gwarancja 24 miesiące Fizyczne Zakres czułości ISO 200 - 25600 | 1 |  |
| Obiektyw do aparatu cyfrowego - bezlusterkowego | Do rozmiaru matrycy aparatu: micro 4/3 Ogniskowa [mm]: 25 Kąt widzenia [stopnie]: 47 Przysłona [f/]: 1.2 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.2 Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.2 Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 16 Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 16 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 25 Budowa: 19 elementów w 14 grupach Skala odwzorowania: 0.11x (Mikro Cztery Trzecie) / 0.22x (format małoobrazkowy - 35 mm) Osłona przeciwsłoneczna: LH-49B, w zestawie Bagnet: Micro 4/3 Średnica filtra [mm]: 62 | 1 |  |
| Aparat cyfrowy pełnoklatkowy | pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 26,2 megapikseli trwały i lekki korpus 3-calowy, odchylany ekran LCD maks. czułość ISO do 40000 (z rozszerzeniem do ISO 102400) 45-punktowy, krzyżowy AF z czułością od -3EV do 18EV 7560-pikselowy pomiar światła RGB+IR elektroniczna migawka 30-1/4000 s tryb Bulb filmy poklatkowe w jakości 4K, Full HD 1080p 60 kl./s, z 5-osiową stabilizacją obrazu zdjęcia seryjne z szybkością 6.5 kl./s Bluetooth 4.1, Wi-Fi, NFC | 1 |  |
| Lampa pierścieniowa LED do fotografii makro, zdjęć portretowych, technicznych | odległość pracy (efektywna): 5cm - 150cm tryby pracy: cały pierścień, lewa strona, prawa strona, błysk i światło ciągłe temperatura barwowa: 3000-15000K ilość diod: 48 zasilanie: 4x baterie AA waga: 200g (bez baterii) W zestawie: - głowica pierścieniowa, - moduł sterująco/zasilający, - dyfuzor mleczny, przezroczysty, zółty i niebieski - pierścienie 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm. | 1 |  |
| STÓŁ BEZCIENIOWY | wymiary: 60 x 130 cm 2 uchwyty na dodatkowe źródło światła z gwintem 1/4 cala 8 klipsów do mocowania płaszczyzny aluminiowa konstrukcja pokrowiec transportowy w zestawie | 1 |  |
| ZESTAW LAMP 400W /2 lampy w zestawie/ | 2 lampy Max. moc błysku - 200WS Regulacja mocy - 1-1/16 (4 przysłony) Max. moc żarówki pilot. - 150W Czas ładowania – 0,1-3s Napięcie wyzwalające - 5V Temperatura barwowa - 5500K(+/- 100K) Rozmiary - 310x122x220mm | 1 |  |
| Zestaw 5 blend: | Kompletny zestaw składający się z okrągłej blendy 5w1 o średnicy 80 cm . Srebrna, Biała, Czarna, Złota, Półprzeźroczysta | 3 zestawy |  |
| Zielone tło fotograficzne, ruchome / mobilne | - materiałowe tło w kolorze zielonym w rozmiarze min 2,8 x 6 m służące do kluczowania scen (wycinania z tła postaci lub obiektów) Do Tła należy dołączyć: - teleskopowy statyw x 2 z poprzeczką (możliwość regulacji wysokości i szerokości) | 1 |  |
| Statyw poziomy - slider | 75 cm slider karbonowy, Statyw poziomy | 1 |  |
| Lampa błyskowa + Wyzwalacz | kompaktowa konstrukcja liczba przewodnia 60 (ISO 100 / ogniskowa 105 mm) intuicyjny interfejs zakres pokrycia ogniskowych: od 20-200 mm , 14 mm współpraca ze zintegrowanym transmiterem Navigator X nakładka rozpraszająca blokada i korekcja ekspozycji lampy przybliżony maksymalny zasięg wyzwalacza: do 100 m liczba grup: 5 liczba kanałów: 32 | 1 |  |
| Kamera sportowa | Rozdzielczość matrycy 12 Mpix Rozdzielczość filmów 4K (do 60 fps) 2.7K (do 6 fps) QHD 1440p (do 120 fps) FullHD 1080p (do 240 fps) Format wideo MP4 (H.264) MP4 (H.265) Dźwięk Trzy wbudowane mikrofony Wyświetlacz Dotykowy ekran 2,0" Łączność WiFi Bluetooth USB Rodzaje wejść / wyjść USB Typ-C Czytnik kart pamięci Obsługiwane karty pamięci Slot na kartę microSD Bateria 1220 mAh Odporność Wodoszczelność do 10 m Wstrząsoodporna Odporność na uderzenia Czujniki Akcelerometr Żyroskop GPS Dodatkowe informacje Filmy poklatkowe (Timelapse) Nagrywanie w pętli Wbudowany głośnik Tryb zdjęć seryjnych do 30 kl/s Tryb redukcji szumów wiatru Zdjęcia nocne Zdjęcia seryjne Wymienna bateria Automatyczne wykrywanie słabego oświetlenia Slow motion 8x Sterowanie głosem Dioda LED Live-streaming Fast charge Drugi wyświetlacz OLED 0,66" HDR HyperSmooth 2.0 LiveBurst TimeWarp 2.0 | 1 |  |
| kamera cyfrowa 360 | Rozdzielczość matrycy: 16,6 Mpix Rozdzielczość filmów: - 5.6K (do 30 fps) - QHD 1440p (do 60 fps) - FullHD 1080p (do 60 fps) Format wideo: - MP4 (H.264) - MP4 (H.265) Dźwięk Sześć wbudowanych mikrofonów Wyświetlacz Dotykowy ekran Łączność: - WiFi - Bluetooth - USB Obsługiwane karty pamięci: Slot na kartę microSD Odporność: - Wodoszczelność do 5 m - Wstrząsoodporna - Odporność na uderzenia Czujniki: - Akcelerometr - Żyroskop - GPS | 1 |  |
| karta pamięci /do każdego z urządzeń cyfrowych w przedmiocie zamówienia/ | - minimum 128 GB - prędkość zapisu min. V30 CLASS - micro SD | 5 |  |
| Dron filmujący, fotografujący | Stabilizator 3-osiowy Waga [g] 907 Wymiary [mm] 322 x 242 x 84 Konstrukcja Quadcopter Typ Latający, quadrocopter Komunikacja 5.8 GHz Wi-Fi, 2.4 GHz Nawigacja GLONASS GPS Sterowanie Kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android Prędkość maksymalna 72 km/h Prędkość wznoszenia 5 m/s Prędkość opadania 3 m/s Zasięg 5000 m Bateria 3850 mAh, Li-Polymer Czas pracy 31 min Czas ładowania 90 min Kamera 20 Mpix Matryca 1/2.3" CMOS Przysłona f/2.2 Kąt widzenia kamery 78,8° Stabilizacja kamery 3-osiowy gimbal Rozdzielczość wideo 4K, 2160p, do 30 fps 2.7K, 1520p, do 60 fps FullHD, 1080p, do 120 fps Kodowanie wideo H.265 H.264 MPEG-4 Rozdzielczość zdjęć 5472 × 3648 Format zdjęć JPEG RAW Pamięć wewnętrzna 8 GB Obsługa kart pamięci microSD (do 128 GB) Czujniki Czujniki wizyjne Kolor Szary Dodatkowe informacje Inteligentne tryby Składane ramiona HDR Dołączone akcesoria Ładowarka Bateria Kabel zasilający Kabel USB Śmigła - 6 szt. Aparatura sterująca /kontroler lotu/ dedykowana w zestawie | 1 |  |
| Łańcuszkowy system zawieszania teł na 1 tło | 2 METALOWE WSPORNIKI + NAPĘD PRZEZNACZONY DO MAKS. 1 TŁA MOCOWANIE NA ŚCIANĘ LUB SUFIT DOWOLNY ROZSTAW SZEROKOŚĆ TULEI TŁA: 4,5 - 6,5 cm | 3 zestawy |  |
| Torba fotograficzna | Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]: 410-415 x 290-295 x 200-210 Materiał zewnętrzny: materiału 600 Denier Helix Materiał wewnętrzny: nylon trykot Szlufka na pasek: nie Kieszenie boczne: ta Kieszeń przednia: nie, Kieszeń tylna: tak Kieszeń w klapie: tak Regulowane przegrody: tak Sprzączki i uchwyty: tak Uchwyt ręczny: tak Zapięcie: klapa Pasek w zestawie: tak Przedział na laptopa: tak Uchwyt: tak Przeznaczenie: bezlusterkowce | 1 |  |
| Tło fotograficzne tła w trzech kolorach | Rozmiar: minimum 2.50 x 10 m. Kolory: niebieski, żółty, czarny | 3 |  |
| Drukarka fotograficzna termosublimacyjna | technologia druku: termosublimacyjna typ: drukarka rodzaj: kolorowa maks. rozmiar nośnika: 10 x 15 cm maks. szybkość drukowania fotograficznego min 25 str./min. interfejs: gniazdo kart pamięci SD USB 2.0, Wi-Fi wspierane systemy mobilne Android iOS | 1 |  |
| Papier do drukarki termosublimacyjnej | Rozmiar papieru 10x15 cm kompatybilny z drukarką termo | 5 opakowań |  |
| Drukarka fotograficzna atramentowa | Druk w kolorze Tak Rozdzielczość w czerni [dpi] 5760 x 1440 Rozdzielczość w kolorze [dpi] 5760 x 1440 Szybkość druku w czerni [str/min] 29 Szybkość druku w kolorze [str/min] 29 Automatyczny druk dwustronny Tak Maksymalny format druku A3+ Obsługiwane formaty nośników A3, A3+, A4, A6, B5, C6 Druk na płytach CD/DVD Tak Wyświetlacz Tak Praca w sieci Tak Złącze Ethernet (LAN) Tak Złącze USB 2.0 Rodzaj drukarki (Technologia druku) Atramentowa Obsługiwane systemy Mac OS X 10.6, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Kolor obudowy Czarny Wyposażenie Kabel zasilający, Płyta ze sterownikami i oprogramowaniem, Wkłady atramentowe Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna | 1 |  |
| Mikrofon – rejestrator dźwięku | Mikrofony stereo wysokiej jakości Częstotliwości mikrofonu: od 60 Hz do 20 kHz Nagrywanie PCM , FLAC, MP3 Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) do 120dB Łatwa normalizacja nagrań w urządzeniu, efekt wyciszania / zgłaśniania, przycinanie i overdubbing Redukcja szumów podczas nagrywania (2-mikrofonowy system) Funkcja odtwarzania muzyki Hi-Res Wbudowana pamięć: 6-10 GB obsługa karty MicroSD Wbudowane złącze USB Bluetooth | 1 |  |

Część 2. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do pracowni reklamy na potrzeby projektu ,,Moja pasja – mój zawód”

| Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent, Nazwa, Model lub typ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor interaktywny z systemem mocowania na ścianę | Podświetlenie LED Obszar aktywny ekranu Min. 65" Format 16:9 Rozdzielczość Min. 4K (3840x 2160 pikseli) Wspierane źródło sygnału W rozdzielczości 4K 60Hz (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu Kolory wyświetlacza Minimalnie 8 bit Jasność Min. 360cd/m2 Kontrast Min. 4000:1 Czas reakcji Maksymalnie 8ms AV wejścia/wyjścia Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 HDMI 2.0 oraz 1 HDMI x 1.4) , Min. 1 port DisplayPort, min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w tym min. 1 szt. USB 3.0 oraz 2 porty USB umieszczone z przodu obudowy monitora. Dodatkowo min. 3 porty uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port SPDIF. Wbudowane głośniki Minimum 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia w celu lepszego rozprowadzenia dźwięku. Przyciski na froncie obudowy Przyciski na przodzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko uruchomić urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do systemu android. Czujnik dotyku IR Punkty dotyku Minimalnie 20 Metoda obsługi Pisak lub Palec Rozpoznawanie gestów Tak Czas reakcji Maksymalnie 8ms Komunikacja z komputerem USB Waga monitora Maksymalnie do 50 kg Własny system operacyjny Tak – Android (nie dopuszcza się stosowania urządzeń zewnętrznych, musi być to integralna część monitora). Język systemu operacyjnego: polski. Możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski. Tryb tablicy interaktywnej Praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak, zakreślacz, gumka. Możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła. Zmiana koloru, grubości narzędzia pisarskiego. Adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału. Zapisywanie stworzonych materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym. Zapisywanie w chmurze lub folderze lokalnym ma umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami. Zabezpieczenie wbudowanego systemu. System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenie urządzenia hasłem, które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania. Zainstalowana przeglądarka internetowa Tak Zainstalowany klient poczty email. Pozwala na udostępnianie zasobów z pamięci Androida w postaci wiadomości email do zdefiniowanych odbiorców. Zdefiniowanie wyglądu wbudowanego systemu dla instytucji. System musi pozwalać użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika. Paski skrótów systemu Android na każdym źródle sygnału. Urządzenie musi posiadać paski skrótów wbudowanego systemu Android dostępne na każdym źródle sygnału. Paski muszą być konfigurowalne i pozwalać na zmianę ich wysokości tak by niższe dzieci miały również do nich łatwy dostęp. System musi pozwalać na włączenie bądź wyłączenie poszczególnego paska skrótów. Minimalne funkcje jakie powinien spełniać pasek skrótów: • Adnotacje na dowolnym ekranie wraz z robieniem zrzutu ekranu. • Przejście do aplikacji służącej do prowadzenia notatek w systemie Android • Przejście do głównego systemu (Android) • Funkcję cofnięcia operacji • Funkcję przejścia do komputera OPS lub do zdefiniowanego przez użytkownika źródła sygnału. Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych pamięć takich jak pamięci USB oraz dysków twardych podłączonych do monitora Tak Wi-Fi Tak – musi umożliwiać łączenie się do sieci wifi 2.4 Ghz oraz 5Ghz (wbudowane lub w postaci zewnętrznej karty sieciowej) Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze Tak – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniach typu telefon czy tablet. W przypadku komputera dopuszcza się instalowanie oprogramowania, które wnosi dodatkowe funkcjonalności. Automatyczne wykrywanie podpiętych źródeł sygnału Tak z automatycznym przejściem na wykryte nowe źródło sygnału. Wsparcie technologii Windows Ink Tak – Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. Współpraca z takimi programami jak: • Przeglądarka www Edge – po uruchomieniu funkcji Windows Ink osoba może wykonywać notatki na stronie www lub dokumencie PDF, ale również sterować dokumentem/stroną i wymazywać treści bez konieczności wybierania narzędzia z paska. - palec pozwoli na przesuwanie strony oraz pomniejszanie i powiększanie -pisak na automatyczne wykonywanie notatek -pięść lub większy obiekt jako narzędzie do zmazywania • Aplikacja Windows Zdjęcia – W czasie odtwarzania filmu, kiedy użytkownik zbliży pisak automatycznie uruchomi się narzędzie do nanoszenia notatek. Program wyświetli naniesione notatki w wybranym przez użytkownika czasie i pozwoli na zapisanie filmu z ręcznie wykonanymi notatkami/napisami jako odrębny plik. • PowerPoint – podczas prezentacji z wykorzystaniem programu PowerPoint użytkownik może nanosić notatki bezpośrednio w programie. Osoba prezentująca może sterować prezentacją dotykiem cofać lub przechodzić do następnego slajdu wykorzystując ruchy znane z urządzeń typu tablet. Np. przesunięcie po ekranie od lewej do prawej cofnie slajd, natomiast gdy zbliżymy do ekranu pisak dołączony do monitora automatycznie uruchomi to narzędzie do pisania pozwalające na dodanie odręcznych notatek do prezentacji. Po zakończeniu prezentacji notatki mogą zostać zapisane bezpośrednio w nich bez używania dodatkowych programów. • Stiky Notes – Program pozwala na tworzenie odręcznie wykonanych notatek w formie „kartek samoprzylepnych” • OneNote – W tym programie podobnie jak w przeglądarce Edge musimy mieć automatyczną funkcje rozpoznawania wybranego narzędzia. Tworzenie notatek wtedy jest proste i umożliwia w szybki sposób udostępnienie ich innym oraz są one zsynchronizowane w aplikacji na telefon bądź tablet. Slot OPS pozwalający zamontowanie komputera bez stosowania jakich kolwiek kabli do wykorzystania funkcji monitora interaktywnego. Tak – umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. Czujnik temperatury chroniący panel przed przegrzaniem Tak Akcesoria kabel USB x 1, pilot x 1, kabel HDMI x 1, Kabel zasilający wersja europejska x 1, klucz Wi-Fi USB x 1, piórko x 1, instrukcja obsługi Funkcje dołączonego pilota zdalnego sterowania. Pilot musi oferować takie funkcje jak: • Zmiana źródła sygnału • Włączanie/Wyłączanie monitora • Uruchamianie trybu notowania • Uruchamianie trybu „Audio Only” który pozwala wyłączyć tylko matrycę na czas korzystania z dziennika elektronicznego. Dzięki tej funkcji nauczyciel nie musi wyłączać całego monitora żeby zachować poufne dane, jednocześnie mogąc odtwarzać dźwięk dla klasy. • Tryb Freeze pozwalający na zatrzymanie wyświetlanego obrazu w danym momencie. • Dodatkowo wyposażenie pilota w przycisk do robienia zrzutów ekranu bez potrzeby podchodzenia do monitora. • Sterowanie głośnością monitora (dedykowany przycisk). • Sterowanie podświetleniem monitora (dedykowany przycisk). Gwarancja Min. 3 lata na panel oraz urządzenie VESA TAK- 600x400 Certyfikaty CE, ISO 9001 system mocowania na ścianie - tak | 1 |  |
| komputer stacjonarny | Podzespół Opis Typ komputera Komputer stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej Procesor Procesor klasy x 86, min. sześciordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2018 wyniku całkowitego Rating – min 1540 punktów, Płyta główna Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, z obsługą USB 3.0 Typ podstawki: dedykowany dla procesora Min. jedno wolne gniazdo PCI-Ex16, min. dwa wolne gniazda PCI-E x1 8 x USB w tym minimum 4 x USB 3.0 dostępne z zewnątrz komputera Min 4 x SATA III Min 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i SATA 6Gb/s 2242/2260/2280 Pamięć operacyjna Pamięć RAM 8 GB DDR4, z możliwością rozbudowy do 32GB Porty w tylnej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki lub klawiatury; co najmniej 4 gniazd USB 2.0; co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 1 gniazdo portu LAN RJ-45; gniazda D-Sub, DVI, HDMI Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; Porty w przedniej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB 3.0 2 gniazda USB 2.0 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; Dysk SSD Dysk SSD o pojemności min 256 GB, z interfejsem przynajmniej SATA3 Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa. Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, gniazda D-Sub, DVI, HDMI Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS wraz z datą kompilacji BIOS • producenta komputera, modelu komputera, nr seryjnym komputera • modelu zainstalowanych modułów RAM wraz z pojemnością poszczególnych modułów, taktowaniem oraz informacją o obsadzeniu slotów RAM • modelu procesora wraz z taktowaniem, liczbą rdzeni oraz obsługiwanymi instrukcjami • modelu dysków wraz z pojemnością oraz informacją o numerze portu, do którego jest podłączony • podłączonym napędzie optycznym - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego. -Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. -Możliwość ustawienia hasła administratora na poziomie systemu, brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Wszystkie opcje dostępne bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, - Podtrzymanie haseł Administratora i użytkownika po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym każdego z osobna - Możliwość wyłączania slotów PCI w tym każdego z osobna - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny (niedopuszczalny jest system uruchamiany z ukrytej partycji dysku, zewnętrznego urządzenia itp) z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) obsługiwany swobodnie za pomocą klawiatury i myszy umożliwiający wykonanie min. następujących testów: Test CPU Test Płyty Głównej Test Pamięci Operacyjnej Test Pamięci Masowej Test Wideo/Kary Graficznej Test Kontrolera USB system ma umożliwiać zapisanie do pliku logów/wyników z przeprowadzonych testów na zewnętrznym urządzeniu USB w celu późniejszej analizy Obudowa Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość) nie większej niż 980 mm, wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 1 zewnętrzna zatoka 3.5” 1 wewnętrzną zatoki 3,5” Czujnik otwarcia obudowy Kensington Lock W obudowę komputera na przednim panelu musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB, zasilacza Zasilacz O mocy minimalnej 250W i sprawności przynajmniej 85% przy 50% obciążenia Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Certyfikaty i oświadczenia Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym Windows 10 x64. - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim System operacyjny a. Licencja wieczysta b. Preinstalowany przez producenta komputera, Licencja MS Windows 10 Professional PL 64 bit, partycja recovery na dysku twardym pozwalająca na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie równoważne. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników i administratorów. c. Obsługa systemów wieloprocesorowych, d. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, e. Obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, pamięci zewnętrznych, USB), f. Wsparcie protokołu IPv6, g. Możliwość aktualizowania systemu, h. Nadzorowane, automatyczne aktualizacje w intranecie (biuletyny bezpieczeństwa, poprawki), i. Dołączony nośnik do przywracania systemu operacyjnego. j. Możliwość użytkowania aplikacji win32 w trybie zgodności XP, Gwarancja Gwarancja: min 36 miesięcy Wsparcie techniczne Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Mysz Mysz standard USB System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim. Sterowniki do zainstalowanych podzespołów. Kabel zasilający | 16 |  |
| Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe /drukarka + skaner/, laserowe | Urzadzenie wielofunkcyjne – drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie technologia druku: laserowa kolorowa format: A4 automatyczny podajnik dokumentów (ADF) drukowanie w sieci LAN szybkość drukowania w kolorze: do 27 stron A4/min rozdzielczość druku 600x600 dpi mono/kolor - tekst i grafika drukowanie z chmury: tak możliwość wysyłania/odbierania faksów modem: 33,6 kbps pamięć faksu do 400 stron A4 automatyczne powtarzanie numeru wysyłanie faksów z opóźnieniem Skaner: skanowanie w kolorze skanowanie dwustronne skanowanie do e-maila optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi kodowanie koloru30 bit/skala szarości256 poziomy skanowanie do plików w formacie PDF, JPG, TIFF połączenia USB, Ethernet 10/100/1000 Gwarancja 12 miesięcy | 2 |  |
| Mysz laserowa USB | typ urządzenia : mysz laserowa przeznaczenie : do biura łączność : przewodowa liczba przycisków : 6 szt. rolka przewijania : 1 maksymalna rozdzielczość pracy : 1000 dpi interfejs : USB | 16 |  |
| Klawiatura komputerowa USB z klawiszami numerycznymi | Przewodowa, ¦ przewód 1,5m ¦ czarna łączność : przewodowa typ klawiatury : płaska typ klawiszy : membranowe interfejs : USB kolor : czarny przeznaczenie : do biura klawisze numeryczne : tak | 16 |  |
| Monitor | Kolor Czarny Przekątna ekranu (w calach) min. 21.5 inch Rozdzielczość min.1920 x 1080 Częstotliwość odświeżania 60 Hz Czas odpowiedzi (GtG) 5 ms Rodzaj panelu TN Podświetlenie WLED Proporcje obrazu 16:9 Jasność (typowa) min 200 Kontrast (dynamiczny) 20 mln : 1 Kontrast (statyczny) 700:1 Wielkość piksela 0.248 Kąt widzenia (CR10) 90/65 º OSD Język PL Połączenia HDMI 1.4 x 1, VGA Wyjście słuchawkowe audio 3,5mm W zestawie Kabel HDMI 1,5 m Kabel VGA 1,2 -1,3 m | 16 |  |